| Inwestor: Gmina Imielin Imielińska 81 41-407 Imielin | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar

Nazwa budowy: ZARUROWANIE ROWU WZDŁUŻ ULICY LEŚNEJ NA ODCINKU OD ULICY BRATA ALBERTA DO ROWU G ORAZ PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU IMIELINKA W IMIELINIE

Adres budowy: ul. Leśna,  Imielin

Obiekt: kanalizacja deszczowa

Data oprac.: 2017-12-27

Podstawa opracowania: KNR 2-01W, KNNR N004, KNNR 4, Orgbud 922, AW, KNR 2-31, KNR 2-11, KNNR 10, KNR 2-02E, KNR 2-31I, KNNR 1, KNR 2-18, KNR 2-01I, KNNR 5, KNNR 6, KNR 2-02, KNR 19-01

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów

| 1. ZARUROWANIE ROWU |
| --- |
| 1. Roboty rozbiórkowe |
| 1 | KNR 2-31 0818-06-040 Rozebranie barier stalowych pojedynczych krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0818-01-040 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0818-08-020 Rozebranie słupków do znaków krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4 | KNR 2-31 0703-03-020 Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 5 | KNR 2-31 0810-01-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 3,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0813-04-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 7 | KNR 2-31I 0817-01-040 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 50,00 m |
| 8 | KNR 2-31I 0816-01-040 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 9 | KNR 2-31I 0816-04-060 Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe krotność= 1,00 | 1,80 m3 |
| 1. | 0,3*2,0*1,5*2 |  |  |  | 1,80 |
| 10 | AW-060 Załadunek i odwóz gruzu na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.02.01 | 1,80 m3 |
| 2. Zarurowanie rowu |
| 11 | KNR 2-01I 0217-01-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | 22,50 m3 |
| 1. | 50,0*1,5*0,3 |  |  |  | 22,50 |
| 12 | KNR 2-01I 0421-03-060 Wykopy rowów i kanałów po koparkach. Grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | 9,00 m3 |
| 1. | 60,0*1,0*0,15 |  |  |  | 9,00 |
| 13 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00 | 60,00 m2 |
| 14 | KNR 2-18 0511-0801-040 Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,5m o średnicy 1000mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu krotność= 1,00 | 50,00 m |
| 15 | KNR 2-18 0511-0701-040 Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,50 m o średnicy 800 mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiązania rur na skraj wykopu krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 16 | KNR 2-01W 0222-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM,przemieszczanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m krotność= 1,00 | 31,50 m3 |
| 17 | KNR 2-01W 0228-01-060 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-II krotność= 1,00 | 31,50 m3 |
| 18 | KNR 2-31I 0606-01-040 Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm - korytka z rozbiórki krotność= 1,00 | 60,00 m |
| 19 | KNR 19-01 0107-08-148 Pompowanie wody z wykopu krotność= 1,00 | 50,00 m-g |
| 3. Studnia przepływowa betonowa fi1500 (roboty ziemne,montażowe) |
| 20 | KNR 2-01W 0415-04-060 Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunty kategorii IV krotność= 1,00 | 1,09 m3 |
| 1. | 2,7*2,7*0,15*1 |  |  |  | 1,09 |
| 21 | KNR 2-01W 0314-04-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m,głęb.do 6,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką krotność= 1,00 | 8,10 m2 |
| 1. | 2,7*1,5*2*1 |  |  |  | 8,10 |
| 22 | KNR 2-01W 0314-09-050 Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych głęb.do 6,0m,palami szalunkowymi w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1,0m szer. krotność= 2,00 | 8,10 m2 |
| 23 | KNNR 4 2001-010-060 Podłoża betonowe kanałów,komór i punktów stałych,o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | 0,40 m3 |
| 1. | 2,0*2,0*1 |  |  | 4,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 4,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,1 |  |  |  | 0,40 |
| 24 | Orgbud 922 0301-0710-020 Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, łączonych na uszczelkę, ustawiane w gotowym wykopie na głęb.2 m, zwieńczone: płytą nadstudz.i włazem żel./z pierśc.odciąż./ krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 25 | AW-060 Załadunek i odwóz ziemi na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału krotność= 1,00 | 12,03 m3 |
| 1. | 10,94+ Pozycja nr.: 20 |  |  |  | 12,03 |
| 26 | KNNR N004 1411-020-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu (piasek) krotność= 1,00 | 9,38 m3 |
| 1. | 10,94+ Pozycja nr.: 20 |  |  |  | 12,03 |
| 2. | 3,14*0,75*0,75*1,5*1 |  |  | 2,65 |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |
| 4. | Przeniesienie - |  |  |  | -2,65 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 9,38 |
| 4. Studnia przepływowa betonowa fi2000 (roboty ziemne,montażowe,umocnienie wykopów) |
| 27 | KNR 2-01W 0212-08-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii III krotność= 1,00 | 15,36 m3 |
| 1. | 3,2*3,2*1,5 |  |  |  | 15,36 |
| 28 | KNR 2-01W 0415-04-060 Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach,grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunty kategorii IV krotność= 1,00 | 1,54 m3 |
| 1. | 3,2*3,2*0,15 |  |  |  | 1,54 |
| 29 | KNR 2-01W 0314-02-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.ponad 1,0m,głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką krotność= 1,00 | 9,60 m2 |
| 1. | 3,2*1,5*2 |  |  |  | 9,60 |
| 30 | KNR 2-01W 0314-08-050 Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych głęb.do 3,0m,palami szalunkowymi w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1,0m szer. krotność= 1,00 | 9,60 m2 |
| 1. | 9,6 |  |  |  | 9,60 |
| 31 | KNNR 4 2001-010-060 Podłoża betonowe kanałów,komór i punktów stałych,o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | 0,63 m3 |
| 1. | 2,5*2,5 |  |  | 6,25 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 6,25 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,1 |  |  |  | 0,63 |
| 32 | Orgbud 922 0301-1110-020 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych o śred nicy 2000 mm, łączonych na uszczelkę, ustawiane w gotowym wykopie na głęb.2 m, zwieńczone: płytą nadstudz.i włazem żel./z pierśc.odciąż./ krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 33 | AW-060 Załadunek i odwóz ziemi na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału krotność= 1,00 | 16,90 m3 |
| 1. | 15,36+1,54 |  |  |  | 16,90 |
| 34 | KNNR N004 1411-020-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu (piasek) krotność= 1,00 | 12,19 m3 |
| 1. | 15,36+1,54 |  |  |  | 16,90 |
| 2. | 3,14*1,0*1,0*1,5 |  |  | 4,71 |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |
| 4. | Przeniesienie - |  |  |  | -4,71 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 12,19 |
| 5. Wylot monolityczny DN1000 |
| 35 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,00 | 4,00 m2 |
| 1. | 2,0*2,0 |  |  |  | 4,00 |
| 36 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - łącznie 30 cm krotność= 2,00 | 4,00 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 2,00 | 2,25 m2 |
| 1. | 1,5*1,5 |  |  |  | 2,25 |
| 38 | KNR 2-31 0105-06-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - łącznie 5 cm krotność= 2,00 | 2,25 m2 |
| 39 | KNR 2-11 0208-02-060 Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m3 krotność= 2,00 | 0,86 m3 |
| 1. | 1,05*0,3*0,2 | 0,06 |  |  |  |
| 2. | 1,05*0,3*0,4 | 0,13 |  |  |  |
| 3. | 1,05*0,2*1,25 | 0,26 |  |  |  |
| 4. | 1,05*0,15*0,2 | 0,03 |  |  |  |
| 5. | 1,05*1,1*0,2 | 0,23 |  |  |  |
| 6. | (0,5*0,95*0,9*0,2)*2 | 0,17 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  | 0,88 |  |  |
| 9. | 3,14*0,1575*0,1575*0,2 | 0,02 |  |  |  |
| 10. |  | ------------- |  |  |  |
| 11. | Przeniesienie - |  | -0,02 |  |  |
| 12. |  |  | ------------- |  |  |
| 13. | Suma |  | 0,86 |  |  |
| 14. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 15. | 1 |  |  |  | 0,86 |
| 40 | KNR 2-11 0212-01-033 Zbrojenie konstrukcji beton.-płyty fundament.stropy,filary,ściany pion.pochyłe,przyczółki jazów,mury oporowe,głowy śluz,słupy,pojedyncze belki.Śr.zbroj.do 8mm krotność= 2,00 | 37,80 kg |
| 1. | 37,8 |  |  |  | 37,80 |
| 41 | KNR 2-11 0212-02-033 Zbrojenie konstrukcji beton.-płyty fundament.stropy,filary,ściany pion.pochyłe,przyczółki jazów,mury oporowe,głowy śluz,słupy,pojedyncze belki.Śr.zbroj.10-14mm krotność= 2,00 | 15,00 kg |
| 1. | 15,0 |  |  |  | 15,00 |
| 42 | KNNR 4 1513-010-050 Pierwsza warstwa powłoki izolacyjnej - gruntowanie emulsją lub roztworem asfaltowym,pionowych powierzchni murowanych i betonowych krotność= 2,00 | 3,38 m2 |
| 1. | 0,65*1,05 |  |  | 0,68 |  |
| 2. | 0,5*1,25*2 |  |  | 1,25 |  |
| 3. | 1,38*1,05 |  |  | 1,45 |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |
| 5. | Suma |  |  | 3,38 |  |
| 6. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 7. | 1 |  |  |  | 3,38 |
| 43 | KNNR 4 1513-020-050 Każda następna warstwa powłoki izolacyjnej - gruntowania emulsją lub roztworem asfaltowym,pionowych powierzchni murowanych i betonowych krotność= 2,00 | 3,38 m2 |
| 1. | 3,38 |  |  |  | 3,38 |
| 44 | KNR 2-01W 0408-01-060 Ręczne wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 1 m,głębokości 1 m,nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 1. | 5,0*0,4*1,5 |  |  |  | 3,00 |
| 45 | KNR 2-01W 0409-01-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii I-II krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 46 | KNR 2-01W 0520-01-050 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi krotność= 1,00 | 7,50 m2 |
| 47 | KNR 2-01W 0506-07-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp korony i nasypów.Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | 15,00 m2 |
| 6. Wlot do studni |
| 48 | KNR 2-11 0210-01-060 Podłoża betonowe pod konstrukcje krotność= 1,00 | 0,50 m3 |
| 1. | 2,4*1,4*0,15 |  |  |  | 0,50 |
| 49 | KNNR 10 0201-010-060 Elementy betonowe o objętości budowli do 1,0 m3 krotność= 1,00 | 1,00 m3 |
| 50 | KNNR 4 1409-010-060 Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie krotność= 1,00 | 1,00 m3 |
| 51 | KNR 2-02E 1215-03-020 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,5 m2 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 52 | KNR 2-11 0404-01-050 Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm ze żwiru do nawierzchni drogowych krotność= 1,00 | 4,00 m2 |
| 1. | 10,0*0,4 |  |  |  | 4,00 |
| 53 | KNR 2-11 0404-02-050 Wykonanie z brzegu podsypek ze żwiru do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność= 1,00 | 4,00 m2 |
| 54 | KNR 2-11 0411-01-050 Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała.Wymiary elementów 90x60x10 cm krotność= 1,00 | 4,00 m2 |
| 55 | KNR 2-01W 0409-02-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii III krotność= 1,00 | 9,00 m3 |
| 1. | 20,0*1,5*0,3 |  |  |  | 9,00 |
| 56 | KNNR 1 0505-010-050 Darniowanie skarp na płask z humusem krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 1. | 20,0*0,75*2 |  |  |  | 30,00 |
| 7. Roboty odtworzeniowe |
| 57 | KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | 10,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31I 0507-01-050 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubości 12 cm krotność= 1,00 | 10,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31I 0507-03-050 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa górna o grubości 5 cm krotność= 1,00 | 10,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31I 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku krotność= 1,00 | 3,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31I 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00 | 0,20 m3 |
| 62 | KNR 2-31I 0403-02-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 63 | KNR 2-31I 0701-03-040 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 1,5 mm z rur o średnicy 60 mm - ponowny montaż krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 64 | KNR 2-31I 0704-01-040 Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg - ponowny montaż krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 65 | KNR 2-31I 0702-01-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - ponowny montaż krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 66 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 2. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU |
| 1. Roboty rozbiórkowe |
| 67 | KNNR 5 0721-010-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 68 | KNNR 5 0721-020-040 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia-łącznie 8 cm krotność= 3,00 | 10,00 m |
| 69 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00 | 50,00 m2 |
| 70 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00 | 50,00 m2 |
| 71 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - łącznie 30 cm krotność= 2,00 | 50,00 m2 |
| 72 | KNR 2-01W 0212-09-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii IV krotność= 1,00 | 20,00 m3 |
| 1. | 10,0*4,0*0,5 |  |  |  | 20,00 |
| 73 | KNR 2-31I 0816-03-040 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 74 | KNR 2-31I 0816-04-060 Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe krotność= 1,00 | 8,00 m3 |
| 75 | AW-060 Załadunek i odwóz gruzu na wysypisko miejskie lub własne wraz z kosztami utylizacji materiału krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.02.01 | 53,28 m3 |
| 1. | 8,0 |  |  |  | 8,00 |
| 2. | 2*3,14*0,5*0,2*10,0 |  |  |  | 6,28 |
| 3. | 50,0*0,38 |  |  |  | 19,00 |
| 4. | 20,0 |  |  |  | 20,00 |
| 2. Wykonanie przepustu |
| 76 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00 | 42,50 m2 |
| 1. | 5,0*0,5*2 |  |  |  | 5,00 |
| 2. | 25,0*1,5 |  |  |  | 37,50 |
| 77 | KNR 2-02 0605-0401-050 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania krotność= 1,00 | 6,50 m2 |
| 1. | 5,0*0,65*2 |  |  |  | 6,50 |
| 78 | KNR 2-02 0605-0501-050 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na zimno.Druga warstwa. krotność= 1,00 | 6,50 m2 |
| 79 | KNR 2-02 0605-06-050 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Trzecia i dalsze warstwy. krotność= 1,00 | 6,50 m2 |
| 80 | KNR 2-31 0605-02-060 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe krotność= 1,00 | 0,98 m3 |
| 1. | 5,0*0,65*0,15*2 |  |  |  | 0,98 |
| 81 | KNR 2-31 0605-05-020 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 82 | KNR 2-11 0404-0101-050 Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki do nawierzchni drogowych krotność= 1,00 | 15,00 m2 |
| 1. | 10,0*1,5 |  |  |  | 15,00 |
| 83 | KNR 2-11 0404-0201-050 Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność= 5,00 | 15,00 m2 |
| 84 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00 | 15,00 m2 |
| 85 | KNR 2-18 0511-0801-040 Rury z betonu żwirowego typu "Wipro" L-2,5m o średnicy 1000mm uszczelniane uszczelką gumową przy możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 86 | KNR 2-31 0701-03-040 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 1,5 mm z rur o średnicy 60 mm krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 87 | KNR 2-11 0404-0101-050 Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki do nawierzchni drogowych krotność= 1,00 | 15,00 m2 |
| 1. | 10,0*1,5 |  |  |  | 15,00 |
| 88 | KNR 2-11 0404-0201-050 Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki do nawierzchni drogowych.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność= 2,00 | 15,00 m2 |
| 89 | KNR 19-01 0107-08-148 Pompowanie wody z wykopu krotność= 1,00 | 150,00 m-g |
| 3. Wykonanie nawierzchni drogowej |
| 90 | KNR 2-31 0107-02-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm krotność= 1,00 | 25,00 m3 |
| 1. | 10,0*5,0*0,5 |  |  |  | 25,00 |
| 91 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 92 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - łącznie 20 cm krotność= 5,00 | 30,00 m2 |
| 93 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 94 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - łącznie 10 cm krotność= 2,00 | 30,00 m2 |
| 95 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 96 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 97 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 98 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - łacznie 5 cm krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 99 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 100 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 101 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | 30,00 m2 |
| 102 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00 | 0,60 m3 |
| 1. | 0,2*0,3*5,0*2 |  |  |  | 0,60 |
| 103 | KNR 2-31 0403-04-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 4. Roboty dodatkowe |
| 104 | KNR 2-01W 0510-01-050 Humusowanie z obsianiem,grubość warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 105 | KNR 2-01W 0510-02-050 Humusowanie z obsianiem.Dodatek za każdy następny 1 cm humusu - łącznie 20 cm krotność= 3,00 | 20,00 m2 |
| 5. Umocnienie wlotu i wylotu |
| 106 | KNR 2-01W 0408-01-060 Ręczne wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 1 m,głębokości 1 m,nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | 15,00 m3 |
| 1. | 15,0*0,4*2,5 |  |  |  | 15,00 |
| 107 | KNR 2-01W 0409-01-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów,leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunty kategorii I-II krotność= 1,00 | 15,00 m3 |
| 108 | KNR 2-01W 0520-01-050 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi krotność= 1,00 | 37,50 m2 |
| 1. | 15,0*2,5 |  |  |  | 37,50 |
| 109 | KNR 2-01W 0508-01-050 Darniowanie skarp na płask z humusem krotność= 1,00 | 30,00 m2 |